VHDL 5: Automaten 2
VHDL 5: Automaten 2

---
Knightrider als Moore Automat
Knightrider als Moore Automat
Ausgangslogik
n
Led_out(1)
aktueller_zustand
folge_zustand
Led_out(2)
bl_links
D
Q
Led_out(3)
Steuer-
logik
bl_rechts
bremse
!Q
Led_out(4)
reset
clk

---
PowerPoint-Präsentation
Mealy Automat
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
led2
led3
brms
led4
idle
led1
Blinker links=0
blinker rechts=0
bremesen=0
Blinker links=0
blinker rechts=0
bremesen=0
Reset
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Bremsen=1
Bremsen=1
00
Bremsen=1
Steuerlogik
Q
D
!Q
Q
D
!Q
Q
D
!Q
Q0
Q1
Takt
Reset
L1
L2
L3
L4
Ausgangslogik
Blinker rechts
Blinker links
Bremshebel
Q2

---
Mealy Automat allgemein
Mealy Automat allgemein
Zt
At =  (Zt,, Et)
Zt+1 =  (Zt, Et)
Q
Ausgangs-
Logik
n
n
AnsteuerLogik
n = Anzahl
der FFs

m
!Q
Et

Takt
Et = Eingangsvektor
Zt = Zustandssvektor zum gegenwärtigen Zeitpunkt t
Zt+1 = Zustandssvektor nach dem Taktimpuls

---
Zustandscodierung
Zustandscodierung
100
110
011
001
00
01
10
11
000
111
Zustände können „wegrationalisiert“ werden
Weniger Zustände brauchen weniger Flip Flops
led2
led3
brms
led4
idle
led1

---
Zustandsübergänge müssen neu definiert werden
Zustandsübergänge müssen neu definiert werden
00
01
10
11
Reset
Blinker rechts=0 AND Blinker links = 0
led2
led3
led4
led1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1

---
Knightrider als Mealyautomat mit 2 FF
Knightrider als Mealyautomat mit 2 FF
Ausgangslogik
n
Led_out(1)
aktueller_zustand
folge_zustand
Led_out(2)
bl_links
D
Q
Led_out(3)
Steuer-
logik
bl_rechts
bremse
!Q
Led_out(4)
reset
clk

---
Ausgangslogik beim Knightrider als Mealy
Ausgangslogik beim Knightrider als Mealy
No.	Eingänge			Aktueller / Zustand			Lampen
	links	rechts	bremsen	Q1	Q0		L1	L2	L3	L4
0	0	0	0	0	0	led1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	led2	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	led3	0	0	0	0
3	0	0	0	1	1	led4	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	led1	1	0	0	0
5	1	0	0	0	1	led2	0	1	0	0
6	1	0	0	1	0	led3	0	0	1	0
7	1	0	0	1	1	led4	0	0	0	1
8	0	1	0	0	0	led1	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	led2	0	1	0	0
10	0	1	0	1	0	led3	0	0	1	0
11	0	1	0	1	1	led4	0	0	0	1
12	0	0	1	0	0	led1	1	1	1	1
13	0	0	1	0	1	led2	1	1	1	1
14	0	0	1	1	0	led3	1	1	1	1
15	0	0	1	1	1	led4	1	1	1	1
Idle
Bremsen

---
Ausgangslogik Mealy(Fortsetzung)
Ausgangslogik Mealy(Fortsetzung)
No.	Eingänge			Aktueller / Zustand			Lampen
	links	rechts	bremsen	Q1	Q0		L1	L2	L3	L4
16	1	1	0	0	0	led1	0	0	0	0
17	1	1	0	0	1	led2	0	0	0	0
18	1	1	0	1	0	led3	0	0	0	0
19	1	1	1	1	1	led4	1	1	1	1
20	1	1	1	0	0	led1	1	1	1	1
21	1	1	1	0	1	led2	1	1	1	1
22	1	1	1	1	0	Led3	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	led4	1	1	1	1
24	0	1	1	0	0	led1	1	1	1	1
25	0	1	1	0	1	led2	1	1	1	1
26	0	1	1	1	0	led3	1	1	1	1
27	0	1	1	1	1	led4	1	1	1	1
28	1	0	1	0	0	led1	1	1	1	1
29	1	0	1	0	1	led2	1	1	1	1
30	1	0	1	1	0	led3	1	1	1	1
31	1	0	1	1	1	led4	1	1	1	1

---
Prozesse beim Mealy Automaten
Prozesse beim Mealy Automaten
Zustands
Speicher
Ausgangslogik
Next State Logik
moore_gegenwart
4
moore_folge
Kombinatori-
scher
Prozess
Kombinatori-
scher
Prozess
4
Getakteter
Prozess
clk
reset
Eingänge
Drei Prozess FSM

---
Ausgangslogik des Knightriders nach Mealy
Ausgangslogik des Knightriders nach Mealy
Ausgang: PROCESS (aktueller_zustand)
BEGIN
IF BREMSEN = ‚1‘ THEN led_out <= "1111";
ELSIF (LINKS = ‚0‘) AND (RECHTS = ‚0‘)) THEN led_out <= “0000";
ELSE
CASE aktueller_zustand is
when state_led1	=> led_out <= "1000";
when state_led2	=> led_out <= "0100";
when state_led3	=> led_out <= "0010";
when state_led4	=> led_out <= "0001";
when OTHERS	=> led_out <= "0000";
END CASE;
END IF;
END PROCESS ausgang;

---
Medvedev Automat
Medvedev Automat

---
Zustandscodierung des Knightriders als Medvedev Automat
Zustandscodierung des Knightriders als Medvedev Automat
1000
0100
0010
0001
0000
1111
led2
led3
brms
led4
idle
led1
Blinker links=0
blinker rechts=0
bremesen=0
Blinker links=0
blinker rechts=0
bremesen=0
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Reset
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Bremsen=1
Bremsen=1
Bremsen=1

---
Knightrider als Moore Automat
Ausgangslogik
n
Led_out(1)
aktueller_zustand
folge_zustand
Led_out(2)
bl_links
D
Q
Led_out(3)
Steuer-
logik
bl_rechts
bremse
!Q
Led_out(4)
reset
clk

---
Glitches
Glitches
N
5
6
7
N	Q3	Q2	Q1	Q0	seven
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0
CLK
Q0
1
Q1
Q2
Q3
~ 0.5 nS
seven
„Glitch“
Glitch = kurzzeitiger Signaleinbruch

---
Knightrider als Medvedev Automat
Knightrider als Medvedev Automat
n
aktueller_zustand
folge_zustand
Led_out(1)
D
Q
Led_out(2)
Steuer-
logik
Led_out(3)
bl_links
bl_rechts
Led_out(4)
bremse
!Q
reset
clk
Q
D

---
Medvedev Automat
Zt
Zt+1 =  (Zt, Et)
At = Zt,
Q
n
n
AnsteuerLogik
m
!Q
Et

n = Anzahl FFs = Anzahl der Ausgänge
Takt
Et = Eingangsvektor
Zt = Zustandssvektor zum gegenwärtigen Zeitpunkt t
Zt+1 = Zustandssvektor nach dem Taktimpuls

---
Zustandsdefinierung durch Typen
Zustandsdefinierung durch Typen

---
Zustandskodierung des Knightriders
Zustandskodierung des Knightriders
Zustand	Q2	Q1	Q0
idle	0	0	0
led1	1	0	0
led2	1	1	0
led3	0	1	1
led4	0	0	1
brms	1	1	1
undef1	1	0	1
undef2	0	1	0
led2
led3
brms
led4
idle
led1
000
111
100
110
011
001

---
1. Zustandskodierung mit Konstanten
1. Zustandskodierung mit Konstanten
ENTITY knightrider IS
PORT(clk,reset, bl_links, bl_rechts, bremse: IN std_logic;
led_out	: OUT std_logic_vector(4 downto 1));
END knightrider;
ARCHITECTURE rtl OF knightrider IS
signal folge_zustand	: std_logic_vector(2 downto 0);
signal aktueller_zustand	: std_logic_vector(2 downto 0);
--Zustands Kodierung
constant state_idle	: std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
constant state_led1	: std_logic_vector(2 downto 0) := "100";
constant state_led2	: std_logic_vector(2 downto 0) := "110";
constant state_led3	: std_logic_vector(2 downto 0) := "011";
constant state_led4	: std_logic_vector(2 downto 0) := "001";
constant state_bremsen	: std_logic_vector(2 downto 0) := "111";
BEGIN

---
Simulation mit Constant State-Assignmnets
Simulation mit Constant State-Assignmnets

---
2. Zustandskodierung durch Typendefinierung
2. Zustandskodierung durch Typendefinierung
TYPE knight_state IS (state_idle, state_led1,
state_led2, state_led3,
state_led4,state_bremsen);
Name des neuen Type
--Zustands Kodierung
constant state_idle	: std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
constant state_led1	: std_logic_vector(2 downto 0) := "100";
constant state_led2	: std_logic_vector(2 downto 0) := "110";
constant state_led3	: std_logic_vector(2 downto 0) := "011";
constant state_led4	: std_logic_vector(2 downto 0) := "001";
constant state_bremsen	: std_logic_vector(2 downto 0) := "111";
Type ersetzt Definierung von Konstanten
signal folge_zustand	: knight_state;
signal aktueller_zustand	: knight_state;
Signale müssen jetzt vom Type sein, der die Zustände definiert

---
Simulation mit Type State-Assignments
Simulation mit Type State-Assignments

---
Vorteile der Typendefinierung
Vorteile der Typendefinierung
- Die Zustandskodierung muss nicht selbst bestimmt werden, es wird vom VHDL Synthesizer übernommen. (Nachteil – kein Einfluss auf Kodierung)
- Der Synthesizer bestimmt die minimale Anzahl nötiger Flip Flops selbst.
- In der Simulation werden die Zustände mit Namen angezeigt leichteres „debugging“.
- Für Medvedev 3. Möglichkeit: Enumerieret Kodierung anwenden

---
3. Enumerierte Zustandskodierung
3. Enumerierte Zustandskodierung
type mc_state_type is (idle ,write ,read1 ,read2 ,read3 ,read4 );
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of mc_state_type:
type is "0000 0100 1000 1001 1010 1011";
Wird durch die meiste Synthesesoftware unterstützt

---
One Hot Kodierung
One Hot Kodierung

---
One Hot Kodierung (Option im Synthesizer)
One Hot Kodierung
(Option im Synthesizer)
001000
100000
010000
000100
0000010
000001
led2
led3
brms
led4
idle
led1
Blinker links=0
blinker rechts=0
bremesen=0
Blinker links=0
blinker rechts=0
bremesen=0
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Blinker rechts=1
Reset
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Blinker links = 1
Bremsen=1
Bremsen=1
Bremsen=1

---
Synthese mit „One Hot“ Encoding
Synthese mit „One Hot“ Encoding
Synthese mit „Minimal Bits“ Encoding

---
Timing Analyse
Timing Analyse

---
Setup und Hold Zeiten beim D-FF
Setup und Hold Zeiten beim D-FF
Minimal benötigte Hold Zeit
Minimal benötigte Setup Zeit
tsu
th
CLK
1
2
D Eingang
Q Ausgang
1
2
Fenster in dem Daten
stabil sein müssen

---
Berechnen der Maximalen Taktfrequenz eines Zählers
Berechnen der Maximalen Taktfrequenz eines Zählers
FF:cnt_gegenwart(1)
FF:cnt_gegenwart(3)
CLK
Tperiod-max =
tPDCLKQ-cnt_gegenwart(1)
+ tPD-Logic
+ tPD-Verbindung
+ tSU-cnt_gegenwart(3)
Nur ein Ausschnitt des Zählers gezeigt!
Q
D
!Q
Q
D
!Q
fmax =
Tperiod-max
1

---
Propagation Delay am CPLD Ausgang (tco)
Propagation Delay am CPLD Ausgang (tco)
Q1
Ausgangs-
Pin
tpdLOGIK
CLK
tcoFLIP-FLOP
tpdCLKBUF
tcoCPLD = tpdCLKBUF + tcoFLIP-FLOP + tpdLOGIK
Q
D
!Q

---
Timing Analyse von clk zu cnt_out
Timing Analyse von clk zu cnt_out
cnt_out(1)
cnt_gegenwart(1)
CLK1
CLK2
CLK
cnt_gegenwart(0)
Nur ein Ausschnitt des Zählers gezeigt!
Q
D
!Q
Q
D
!Q
cnt_out(0)

---
Die SETUP Zeit an CPLD Eingängen
Die SETUP Zeit an CPLD Eingängen
CPLD Eingangspin
FF1
FF1
FF2
D2
D1
D
Q
D
Q
Q1
Q2
tPD Logik
!Q
!Q
CLK
Flanke 1)
(Launch Clock)
Flanke 2)
(Latch Clock)
CLK
Q1
D2
tSU-FF
tPD Logik
Q
D
!Q
Q
D
!Q

---
Set Up Zeit am CPLD Eingang (tSU)
Set Up Zeit am CPLD Eingang (tSU)
tpdLOGIK
tsuFLIP-FLOP
D2
Eingangs-
Pin
CLK
tSUCPLD = tSUFF + tPDLOGIK
Q
D
!Q

---
HOLD Zeit am CPLD Eingang
HOLD Zeit am CPLD Eingang
CPLD Eingangspin
LOGIK
FF1
FF1
FF2
D2
D1
D
Q
D
Q
Q1
Q2
!Q
!Q
CLK
Flanke 1)
Flanke 2)
CLK
tPDLOGIK
tPDLOGIK
Q1
D2
thFF2
thFF2
Q2
Q
D
!Q
Q
D
!Q

---
Hold Zeit am CPLD Eingang
Hold Zeit am CPLD Eingang
tpdLOGIK
thFF
D2
Eingangs-
Pin
CLK
thCPLD = thFF - tpdLOGIK
Q
D
!Q

---
Timing Analyse CPLD
Timing Analyse CPLD